TEKNİK ŞARTNAME

GENEL ESASLAR

Tüm oyun gruplarının TSE EN 1176/1,2,3,4,5,6,7 belgeleri, Fitness spor aletlerinin TSEK belgesi,Oturma Banklarının TSE 7941 belgesi, Kameriye (gölgelik) TSEK belgesi mevcut olacaktır. İhaleye katılacak firmanın İSO 9001- 2000 Kalite Belgesi,  İSO 14001 çevre belgesi,18001 OHSAS belgesi  olmalıdır. Oyun grupları ve fitness aletlerinin perspektifi, üstten görünümü ve malzeme listelerine uygun olarak imal edilmiş olacaktır. Ölçüler ve minimum değerler şartnamede belirtilmiştir. İmalatlarda TSE ölçü ve normları baz alınacaktır. Oyun grupları ve fitness aletlerinin nakli ve montajı (montajda kullanılacak her türlü malzeme kum, çimento vb. dahil)  yüklenici firmaya aittir. Ürünler imalat ve montaj hatalarına karşı 2 yıl garantili olacak ve ürünlerin garanti belgeleri hazırlanarak iş bitiminde idareye teslim edilecektir.

A-) ÇOCUK OYUN GRUPLARI ŞARTNAMESİ

Q 114 mm. çaplı minimum 3 mm et kalınlığın da galvaniz borudan oluşturulacak. Kesinlikle sonradan elektro galvaniz yapılmış olmayacaktır.

Boruların açıkta kalan üst kısımları küre seklinde plastik tapalarla kapatılacaktır.

Taşıyıcı ana sistemi oluşturan Bir kuleli ve iki kuleli oyun gruplarındaki tüm ana taşıyıcı borulara ultra print sistemi veya mudili bir sistemle çiçek baskısı sistemi yapılacaktır.Desenler borunun tüm yüzeyi kaplayacak şekilde olacak, bölgesel baskı yapılmayacak ve baskıda seviye farkı bulunmayacaktır.Renkler net ve canlı olmalıdır

Üç kuleli oyun gruplarındaki tüm ana taşıyıcı borular polyester esaslı toz boya ile elektrostatik sistemde muhtelif renklerde boyanacaktır.

.

1-  KAYDIRAKLAR

Çiftli Düz Kaydırak h:120cm;  yüksekliğindeki platformlardan maksimum 30 derece eğimle kayacak şekilde tasarlanacaktır. Kaydırağın ölçüleri 2500x1050x1200mm olacak şekilde kendinden renkli liner polietilen malzemeden çift kat ve tek parçalı olarak ağırlığı 120 cm çiftli düz kaydıraklar min 50 kg gelecek şekilde imal edilecektir. .

Yan duvarları min.15 cm yüksekliğinde olan düz kaydırakların giriş kısımlarında kaydırağa güvenli giriş sağlayan bir adet plastik çiftli korkuluk paneli  (çatı ve diğer plastik aksamlarla uyumlu olarak kabartma desenleri) bulunacaktır.

Tekli dalgalı kaydırak h: 120 cm; yüksekliğindeki platformlardan maksimum 30 derece eğimle kayacak şekilde tasarlanacaktır. Kaydırağın ölçüleri 2270x600x1200mm olacak şekilde kendinden renkli liner polietilen malzemeden çift kat ve tek parçalı olarak ağırlığı 120 cm Tekli dalgalı kaydıraklar min 29 kg gelecek şekilde imal edilecektir. .

Yan duvarları min.15 cm yüksekliğinde olan düz kaydırakların giriş kısımlarında kaydırağa güvenli giriş sağlayan bir adet plastik kaydırak giriş korkuluk paneli  (çatı ve diğer plastik aksamlarla uyumlu olarak kabartma desenleri) bulunacaktır.

Çiftli düz kaydırak h: 90 cm; yüksekliğindeki platformlardan maksimum 30 derece eğimle kayacak şekilde tasarlanacaktır. Kaydırağın ölçüleri 2000x1050x900mm olacak şekilde kendinden renkli liner polietilen malzemeden çift kat ve tek parçalı olarak ağırlığı 90 cm Çiftli düz  kaydıraklar min 37 kg gelecek şekilde imal edilecektir. .

Yan duvarları min.15 cm yüksekliğinde olan düz kaydırakların giriş kısımlarında kaydırağa güvenli giriş sağlayan bir adet plastik kaydırak giriş korkuluk paneli  (çatı ve diğer plastik aksamlarla uyumlu olarak kabartma desenleri) bulunacaktır.

90 derece Egimli Kaydırak h: 90 cm; yüksekliğindeki platformlardan maksimum 30 derece eğimle kayacak şekilde tasarlanacaktır. Kaydırağın ölçüleri 1900x550x900mm olacak şekilde kendinden renkli liner polietilen malzemeden çift kat ve tek parçalı olarak ağırlığı 90 cm 90 derece egimli kaydıraklar min 26 kg gelecek şekilde imal edilecektir. .

Yan duvarları min.15 cm yüksekliğinde olan düz kaydırakların giriş kısımlarında kaydırağa güvenli giriş sağlayan bir adet plastik kaydırak giriş korkuluk paneli  (çatı ve diğer plastik aksamlarla uyumlu olarak kabartma desenleri) bulunacaktır.

Kaydıraklar: su tutmayacak ve üzerlerinde su birikintileri oluşmayacak şekilde dizayn edilmiş olacaktır. Kaydırakların çıkış kısımları çocuğun hızını kesecek şekilde h=100- 150 cm arası kaydıraklar için min 35 cm, h=180- 200 cm kaydıraklar için min. 55cm uzunluğunda maksimum 5 derece açılı durma veya yavaşlama düzlemi bulunacaktır.

Kaydıraklar dolaylı ve dolaysız yükler dikkate alınarak imal edilecek ve kaydırak et kalınlıkları 5 mm altına inmeyecektir.

Spiral Kaydıraklar Projesinde belirtildiği gibi h:150cm ve/veya h:200 cm; yüksekliğindeki platformlardan kayacak şekilde dizayn edilecek ve kendinden renkli POLİETİLEN PLASTİK malzemeden tek parçalı ve çift cidarlı olarak Spiral geniş kaydıraklar min.75 kg ağırlığında olmalıdır.

Spiral kaydırakların kayma yüzeyi genişliği min 50 cm, egimi ise 35–40 derece arasında olacaktır. İç ortasında min. 89 mm çaplı bir boruya geçirilmiş olmalıdır. Spiral kaydırak ile taşıyıcı borular arasındaki mesafe TSE standartlarında olacak şekilde galvanizli saçtan imal edilmiş metal bir platform ilavesi yapılarak sağlanacaktır. Kayılan yüzeyden hesaplandığında 100cm lik bir mesafe içerisinde çocukların ayaklarını ve kollarını çarpabilecekleri her hangi bir boru ve sert cisim bulunmamalıdır.

Spiral kaydırak giriş kısımları TSE standartlarına uygun olarak kaydırağa güvenli girişi sağlayacak şekilde metalden mamul korkuluklar bulanacaktır.

Üstte platforma, alta ise merkezindeki taşıyıcının uzantısı ankraj olarak yere monte edilerek zemine betonlanacaktır.

Spiral kaydıraklarda çıkış kısmında bir yavaşlama ve durma düzlemi bulunacak bu düzlem min. 50cm uzunluğunda max.3derece (su tutmayacak ve üzerlerinde su birikintileri oluşmayacak şekilde dizayn) edilmiş olacaktır.

3- KÖPRÜ KORKULUK ve AHŞAPLARI

Düz köprü;  Düz Köprü Korkuluklarının plastik ızgaralı polietilen  malzemeden bir adeti 15 kg ağırlığında ve min 145 cm boyunda olacak şekilde imal edilmiş olmalıdır. Platformdan platforma geçiş yapılacak köprünün alt tabanı  Fırınlanarak emprenye edilmiş Çam malzemelerden 90x45 mm ebatlarında yarım ay şeklinde hazırlanarak min . 60x30x2 mm profil  üzerine civatalarla sabitlenecektir. Sabit köprü ahşapları arasındaki boşluklar 2,5- 3 cm arası olacaktır. köprünün hem alt kısmında hem de üst kısmında çocuklara zarar verebilecek Civata ve somun ucu bulunmayacak sekilde derine  gizlenmiş ve üzeri plastik tapalarla  kapatılmış olacaktır.

Dereceli  Köprü ve Ahşapları; dereceli köprülerin korkulukları Balık modelinde plastik polietilen malzemeden  bir adeti 25 kg ağırlığında ve min 145 cm boyunda olacak şekilde imal edilmiş olmalıdır. Platformdan platforma geçiş yapılacak köprünün alt tabanı  Fırınlanarak emprenye edilmiş Çam malzemelerden 90x45 mm ebatlarında yarım ay şeklinde hazırlanarak min . 60x30x2 mm profil  üzerine civatalarla sabitlenecektir. Sabit köprü ahşapları arasındaki boşluklar 2,5- 3 cm arası olacaktır. köprünün hem alt kısmında hem de üst kısmında çocuklara zarar verebilecek Civata ve somun ucu bulunmayacak sekilde derine  gizlenmiş ve üzeri plastik tapalarla  kapatılmış olacaktır.

# 4- PLASTİK (POLİETİLEN ) PALMİYE BAŞLIK

Palmiye başlıklar 1300x570x570 mm ölçülerinde olcak ve min 9 kg agırlığında plastik polietilenden tek parçadan oluşacak şekilde imal edilecektir.114 lük ana taşıyıcı borulara geçecek ve sabitlenerek vidalanacaktır.

### 5- KARE ve ÜÇGEN PLATFORMLAR                                                                                                       	Kare Platform ölçüleri minimum 115 x 115 cm olacak şekilde tasarlanacak olup, platform saç kalınlığı minimum 2 mm olacaktır.

Bu platformun alt taşıyıcısı şasesi minimum 30 x 40 x 2 mm kutu profilden dört tarafını sarmış olacak ve esneme yapmaması için eşit aralıklarla orta noktalardan 2 adet 30 x 40 x 2 mm destek atılacaktır.

Üçgen platform ölçüleri min. 116x116x116 cm ebatlarında olup 40x30x2 mm kutu profilden üretilmiş ve üzeri 2 mm kalınlığında saç ile kaplanacaktır.

Tüm Platform kulakları 4” boruya göre tasarlanacaktır.

Platform üstü ve dört yan tarafı sıcak pres kalıpla desenli kauçukla kaplanacaktır.

kauçuk kaplama en az 5 mm platformun alt kısmına dönmüş şekilde olmalıdır.

Tüm Platformların üzerinde korkuluk ve çatı desenlerini tamamlar nitelikte çiçek,yaprak gibi desenler bulunmalıdır.

Kauçuk kaplamanın minimum kalınlığı 4 mm olmalıdır.

# 6- PLASTİK ÇATI

Minimum 140 x 140 cm.ebatlarında min 70 cm yüksekliklerde  Yüzeyini kabartma ve az 2 boyutlu Muhtelif Çiçek, yaprak, hayvan ve ağaç motiflerinin oluşturduğu, dekoratif  görünümlü liner polietilen   malzemeden  Çatıların dayanıklığı için  minimum 16 kg ağırlığında kendinden renkli olarak üretilecektir.Çatının alt kısmında min 116 cm merkezli yuvaların ana borular üzerine oturtulması neticesinde monte edilecek ve borulara akıllı vidalarla sabitlenecektir.

7- PLASTİK KORKULUKLAR

Muhtelif şekil ve desenlerde polietilen malzemeden oluşturulmuş olacaktır. Ölçüler minimum 95x100 ebatlarında olmalıdır. Plastik  korkuluklar  boruların çiçeklerine uygun olarak dekore edilmiş kabartma desenli çiçek veya yaprak tarzı doğal ortama uygun figürlerle kombine edilmiş olacaktır. Plastik korkuluk ölçülerinde .Korkuluk ara boşlukları TSE Normlarına uygun olacaktır

#### 8- PLATFORM ALTI OTURMA BANKI

Plastik pencereli duvar Polietilen malzemeden üretilmiş min. 96x133x7 cm boyutlarında olacaktır.

Yüzeyini kabartma ve az 2 boyutlu Muhtelif Çiçek, yaprak, hayvan ve ağaç motiflerinin oluşturduğu, dekoratif görünümlü, orta pencere bölümü boş olacak şekilde, çocukların içinde rahatça oynayabileceği ve dinlenmek için oturabileceği şekilde imal edilmiş olacaktır.

# 9- PLASTİK PENCERELİ KORKULUK

Plastik pencereli duvar Polietilen malzemeden üretilmiş min. 96x133x7 cm boyutlarında olacaktır.

Yüzeyini kabartma ve az 2 boyutlu Muhtelif Çiçek, yaprak, hayvan ve ağaç motiflerinin oluşturduğu, dekoratif  görünümlü, ortası pencereli ve korkuluk ve ortadaki pencere farklı renklerde olabilme  özelliği taşıyan bir şekilde imal edilmiş olacaktır.

10- SALINCAK

Salıncaklar 114 mm çaplı 3 mm kalınlığında Galvaniz borulardan oluşacaktır. Salıncak orta borusu 300 cm uzunluğunda olup uç kısımlarına POLYEMİD  kriş kelepçeleri ile 2 adet H şeklindeki ayağa ortasından POLYEMİD esaslı kelepçelerle bağlanacaktır.

Oturaklar Polietilen plastik malzemeden renkli ve çift katlı olarak üretilecektir. Önünde plastik korkuluk bulunacaktır.

Salıncak oturaklarının dizaynı çocukların sallanırken kaymayacakları şekilde yapılıp, oturulan kısımla alt yüzey arasında dayanıklığı sağlayan plastik destekler bulunacak ve oturakların su tutmayacak şekilde delikli olarak dizayn edilmiş olacaktır.

Her salıncak grubunda 2 adet Salıncak oturağı bulunacaktır.

Kullanılan Zincirler 6 mm Kalibre daldırma galvaniz olacaktır. Mapalar vasıtasıyla Üzerinde salıncak rulman yatağı kaynatılmış ve içine rulman çakılmış salıncak kelepçelerine asılacaktır.

Zincirler ve Salıncaklar TSE güvenlik normlarına uygun olacaktır.

11-  TAHTEREVALLİ

114 mm çaplı 2.5 mm çaplı GALVANİZ borulardan oluşan ana aksam 300 cm uzunluğunda olacak ve üzerinde Boruya geçecek şekilde dizayn edilmiş 2 adet plastik oturak bulunacaktır. Bu plastik oturakların her tarafı  çift katlı olacak boruya dışarıdan saplama civatalarla boydan boya geçirilerek civatalanıp bağlanacak,  civata ve somunların dışarıda kalmaması sağlanacaktır.

Özel rulman sistemi ile hareket sağlanacak ve Tüm sistem elektrostatik sistemde boyanacaktır.

12- BAĞLANTI ELEMANLARI

Taşıyıcı kelepçe ve kepleri alüminyum döküm, Korkuluk kelepçeleri ise Enjeksiyon sistemi ile polyemid esaslı malzemeden imal edilmiş olmalıdır

.

13- CIVATA SOMUNLAR VE PULLAR

Sistemde kullanılan bu tür cıvata, pul ve somunlar galvaniz kaplamalı olacaktır.

14- ELEKTROSTATİK BOYA

Metal aksamlar imalat yapıldıktan sonra, önce  on dakika süre ile 70°C sıcaklıktaki % 5 konsantrasyonlu yağ alma banyosunda durulmadan sonra

15 dakika süre ile 50°C sıcaklıktaki %1 konsantrasyonlu demir fosfat banyosuna daldırılır.

Sonra tekrar durulama ve akabinde kurutma işlemleri yapılacak malzeme elektrostatik sistemde dış mekanlara dayanıklı ultra print sistemi veya muadili bir sistemle çiçek desenleri baskısı yapılarak,  polyester esaslı toz boya kaplama ile kaplanıp 200-220 derece sıcaklıkta fırında 10-15  dk süreyle pişirilir.

15- POLİETİLEN ÜRÜNLER HAMMADDE ÖZELLİKLERİ

Oyun grubunda kullanılan polietilen hammadde EN 71 Avrupa normlarına ve FDA tüzüğüne uygun çocuk oyun parklarında kullanılan orjinal hammadde olacaktır.

Kullanılan polietilen malzemenin renk kaybının yavaş olması için Işık hassasiyeti 6-8 skalaları arasında olmalıdır.

16- OYUN GURUBU PERSPEKTİFLERİ

B-) HALATLI MACERA KOMBİNE ÇOCUK OYUN GURUPLARI

TAŞIYICI KONSTRÜKSİYON

Q 114 mm. çaplı minimum 2,5 mm et kalınlığında orijinal borudan oluşturulacak. .

Bu boruların üst noktaları boru içerisine su ve nem girmeyecek şekilde, plastik kapaklarla kapatılacaktır. Halatlı macera Oyun grubunda kullanılacak malzemelerin teknik özellikleri aşağıdaki tabloda belirtilen ölçülerde olacaktır.

# 1-HALATLI OYUN GRUBUNDA KULLANILACAK KORKULUKLAR

| MODEL 1 | KORKULUK KORKULUĞU | MODEL 2 | FİGÜRLÜ KORKULUK | MODEL 3 | TÜP KORKULUĞU |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADET | 13 | ADET | 2 | ADET | 5 |  |
| ÖLÇÜ | MİN 940×1040×85 [mm] | ÖLÇÜ | MİN 940×1040×90 [mm] | ÖLÇÜ | MİN 940×1040×70 [mm] |  |
| AĞIRLIK | MİN 8.5kg | AĞIRLIK | MİN 18kg | AĞIRLIK | MİN 8.5kg |  |
| MODL 4 | ÇİFTLİ KORKULUK PANELİ | MODEL 5 | AĞAÇ FİGÜRLÜ KOIRKULUK | MODEL 6 | BALIK MODELİ KORKULUK |  |
| ADET | P-004 | ADET | 1 | ADET | 1 |  |
| ÖLÇÜ | 1010×820×350 [mm] | ÖLÇÜ | 940×1040×70 [mm] | ÖLÇÜ | 940×1040×70 [mm] |  |
| AĞIRLIK | 2 | AGIRLIK | 8.5kg | AĞIRLIK | 11kg |  |
| MODEL 7 | KORKULUK | MODEL 8 | KAYDIRAK GİRİŞ KORKULUĞU | MODEL 9 | KELEBEK MODELİ KORKULUK |  |
| ADET | 6 | ADET | P-008 | ADET | 1 |  |
| ÖLÇÜ | 930×350×85 [mm] | ÖLÇÜ | 920×1010×250 [mm] | ÖLÇÜ | 940×1040×85[mm] |  |
| AĞIRLIK | 3.5 | AĞIRLIK | 8.5kg | AĞIRLIK | 11kg |  |

### 2-İPLİ OYUN GRUBUNDA KULLANILACAK POLİETİLEN KAYDIRAKLAR

| MODEL 13 | ÇİFTLİ KAYDIRAK H=120 CM | MODEL 14 | TEKLİ DALGALI KAYDIRAK H=120 CM | MODEL 15 | ÇİFTLİ KAYDIRAK H:90 CM H=90 CM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADET | 1 | ADET | 1 | ADET | 1 |
| ÖLÇÜ | 2500×1050×1200 [mm] | ÖLÇÜ | 2270×600×1200 [mm] | ÖLÇÜ | 2000×1050×900 [mm] |
| AĞIRLIK | 52kg | AĞIRLIK | 29kg | AĞIRLIK | 37kg |

| MODEL 16 | 90 DERECE EĞİMLİ KAYDIRAK H:90 CM |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADET | 2 |  |  |  |  |
| ÖLÇÜ | 1900×550×900 [mm] |  |  |  |  |
| AĞIRLIK | 26kg |  |  |  |  |

### 3- TÜP KAYDIRAKLAR

| MODEL 17 | PIPE SLIDE | MODEL 18 | PIPE SLIDE | MODEL 19 | PIPE SLIDE (L:800) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADET | 1 | ADET | 3 | ADET | 7 |
| ÖLÇÜ | MİN Ø670×1180 [mm] | ÖLÇÜ | MİN 670×940 [mm] | ÖLÇÜ | MİN Ø690×860 [mm] |
| AĞIRLIK | 21kg | AĞIRLIK | 17kg | AĞIRLIK | 20kg |

### 4- SPİRAL KAYDIRAK

| MODEL 20 | SPİRAL KAYDIRAK H=150 CM (360°) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5- ÇATILAR

|  |  |  |  |  | 750 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MODEL 21 | YAPRAK ÇATI | MODEL 22 | PALMİYE ÇATI | MODEL 23 | BALIK MODELİ KÖPRÜ KORKULUĞU |
| ADET | R-016 | ADET | 2 | ADET | R-012 |
| ÖLÇÜ | 860*900*300 [mm] | ÖLÇÜ | 1300×570×570 [mm] | ÖLÇÜ | 2570×2570×860 [mm] |
| AĞIRLIK | 10kg | AĞIRLIK | 9kg | AĞIRLIK | 25kg |
| MODEL 24 | AYI ÇATI | MODEL 25 | DENİZANASI ÇATISI | MODEL 26 | KELEBEK ÇATI |
| ADET | 1 | ADET | 1 | ADET | 1 |
| ÖLÇÜ | 1830*1830*970mm | ÖLÇÜ | 2060*1850*60mm | ÖLÇÜ | 930*770*35mm |
| AĞIRLIK | 40 | AĞIRLIK | 55 | AĞIRLIK | 8 |
| MODEL 27 | ÖRDEK ÇATI | MODEL 28 | BALIK ÇATI | MODEL 29 | PİRAMİT ÇATI |
| ADET | 1 | ADET | 2 | ADET | 1 |
| ÖLÇÜ | 1450*1430*750mm | ÖLÇÜ | 1000*400*40mm | ÖLÇÜ | 2590*2590*1600mm |
| AĞIRLIK | 40 | AĞIRLIK | 4 | AĞIRLIK | 82.5 |

# 6 - HALAT TIRMANMA SİSTEMLERİ

| MODEL 30 | L HALAT TÜP GEÇİT | MODEL 31 | YARIM DAİRE HALAT TÜP GEÇİDİ | MODEL 32 | ARC MERDİVEN TAKIMI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADET | 5 | ADET | 1 | ADET | 5 |
| ÖLÇÜ | 5900*990*1050mm | ÖLÇÜ | 5250*990*1050mm | ÖLÇÜ | 1220*780*40mm |
| AĞIRLIK | 100kg | AĞIRLIK | 100kg | AĞIRLIK | 10kg |
| MODEL 33 | ÇİÇEK ÇATI | MODEL 34 | HALATLI TÜP TIRMANMA SİSTEMİ | MODEL 35 | DELİKLİ KÖPRÜ |
| ADET | 1 | ADET | 2 | ADET | 4 |
| ÖLÇÜ | 1950*1950*660mm | ÖLÇÜ | 2550*990*1500mm | ÖLÇÜ | 1840*1200*80mm |
| AĞIRLIK | 52.5kg | AĞIRLIK | 50kg | AĞIRLIK | 60kg |
| MODEL 36 |  | MODEL 37 | YERDEN MERDİVEN TAKIMI MİN 2 MM ET KALINLIĞINDA DEKİKLİ SAÇTAN ÜZERİ ELEKTR0STATİK BOYALI | MODEL 38 | 4 BASAMAKLI YERDEN MERDİVEN |
| ADET |  | ADET | 1 | ADET | 1 |
| ÖLÇÜ |  | ÖLÇÜ | 1060*1000*170mm | ÖLÇÜ | 1220*640*150mm |
| AĞIRLIK |  | AĞIRLIK | 25kg | AĞIRLIK | 18kg |

| MODEL 39 | BORU AYAKLARI BAĞLANTI PARÇASI | MODEL 40 | ÜÇGEN PLATFORM | MODEL 41 | BORULAR 114 MM ÇAPLI MİN 2.5 MM ET KALINLIĞINDA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADET | 65 | ADET | 3 | ADET | 65 |
| ÖLÇÜ | 220*220*100mm | ÖLÇÜ | 1035*1035*80mm | ÖLÇÜ | 2100*1140*1140mm |
| AĞIRLIK | 1.5 | AĞIRLIK | 23kg |  |  |
| MODEL 42 | UZAY TIRMANMA SİSTEMİ | MODEL 43 | METAL TIRMANMA SİSTEMİ | MODEL 44 | KÖPRÜ KORKULUĞÜ |
| ADET | 1 | ADET | 1 | ADET | 2 |
| ÖLÇÜ | 2200*990*450mm | ÖLÇÜ | 2200*990*400mm | ÖLÇÜ | 1670*1200*32mm |
| AĞIRLIK | 15kg | AĞIRLIK | 14kg | AĞIRLIK | 17kg |

14- HALATLI MACERA KOMBİNE ÇOCUK OYUN GURUPLARI PERSPEKTİFİ

# Text boxes

| MODEL 10 | KURBAGA KORKULUK | MODEL 11 | POLİKARBON PANEL | MODEL 12 | KARINCA DESENLİ KORKULUK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADET | 1 | ADET | 7 | ADET | 1 |
| ÖLÇÜ | 940×1040×150 [mm] | ÖLÇÜ | 940×1140×70 [mm] | ÖLÇÜ | 940×1040×85[mm] |
| AĞIRLIK | 11 | AĞIRLIK | 9 | AĞIRLIK | 11.5 |